## Slide 1: Korekční signály pro GPS přijímače Trimble AgGPS
Vyberte si přesnost,
kterou potřebujete.

## Slide 2: Zdroje nepřesnosti určování polohy v systémech GNSS
zdroj: Trimble
dráhy

## Slide 3: Přehled korekčních signálů pro přijímače Trimble AgGPS - stav na jaře 2013

## Slide 4: Přehled korekčních signálů pro přijímače Trimble AgGPS – grafické porovnání přesnosti jízda-jízda
RTK single base station
Omnistar HP+
Omnistar XP a G2
RangePoint RTX - novinka
EGNOS a Omnistar VBS
RTK VRS
RTK + xFill - novinka
2,5 3 4 7,5 10 15 25 cm
AB 0

## Slide 5
Novinka pro jaro 2013 - systém záložních RTK korekcí xFill
horizontální přesnost
zdroj
maxim. trvání zálohy
3 až 5 cm v závislosti na čase
satelit
20 minut
mapa pokrytí signálem xFill
New!!

## Slide 6: Co je technologie xFill
xFill je nová funkce RTK korekcí společnosti Trimble, která využívá technologii Trimble CenterPoint™ RTX pro udržení RTK fixu v době výpadku základního RTK signálu, např. kvůli výpadku přenosu.
Pozice xFill jsou vytvořeny s použitím dvou zdrojů informací:
  poslední známá RTK pozice
  korekce satelitních hodin a dráhy GPS satelitů získané od satelitu RTX
Specifikace:
  náhrada za výpadek RTK korekcí po dobu až 20 minut
  téměř celosvětové pokrytí
  žádná konvergenční doba, hladký přechod RTK -> xFill -> RTK
  přesnost 3 až5 cm jako záloha RTK VRS

## Slide 7: Kde xFill využijete

## Slide 8: Kdy xFill využijete
blokace rádiového signálu
slabý rádiový signál
zane-
prázdně-ná GSM síť
špatný GSM signál
Kompatibilní přijímače
CFX-750™ display
FmX® integrated display
AG-372 GNSS receiver

## Slide 9: Záložní zdroj korekcí xFill - snímek obrazovky CFX-750
symbol korekcí xFill Čas, který zbývá do vypršení limitu 20 min.
odchylka polohy od AB linie
zbývající čas. limit xFill: 20 - 10 min. 10 - 5 min. <5 min.

## Slide 10
Druhá novinka pro jaro 2013 - korekční signál RangePoint RTX
New!!
celosvětově dosažitelný korekční signál s přesností +/- 15 cm jízda – jízda a +/- 50 cm absolutní
k dispozici na přijímačích CFX-750 display, FmX display a AG-372)
zdrojem signálu je satelit
roční subskripce

## Slide 11: Společnost Leading Farmers CZ provádí dlouhodobě rozsáhlé testování přesnosti korekčních signálů v laboratorních i polních podmínkách

## Slide 12: Porovnání vlivu vnitřního rušení přijímače na určení pozice
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 15 min., GPS přijímače CFX-750, společná anténa, korekce EGNOS, datum 18.10.2011, počet slun. skvrn 160, frekvence záznamu pozic 1x za 5 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítka pod grafy znázorňují vzdálenost 50 cm.
PŘIJÍMAČ 2
směrodat. odchylka (2 sigma) = 27,5cm
PŘIJÍMAČ 1
směrodat. odchylka (2 sigma) = 28,4 cm

## Slide 13: Porovnání přesnosti korekcí EGNOS s autonomním GPS
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 15 min., GPS přijímače CFX-750, společná anténa, datum 21.10.2011, frekvence záznamu pozic 1x za 5 až 10 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítka pod grafy znázorňují vzdálenost 0,5 m.
AUTONOMNÍ GPS SIGNÁL (=BEZ KOREKCÍ)
směrodat. odchylka (2 sigma) = 24 cm
EGNOS
směrodat. odchylka (2 sigma) = 17 cm

## Slide 14: Porovnání přesnosti korekcí EGNOS s autonomním GPS
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 8 hod., GPS přijímače CFX-750, společná anténa, datum 22.10.2011, frekvence záznamu pozic 1x za 10 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítka pod grafy znázorňují vzdálenost 2 m.
AUTONOMNÍ GPS SIGNÁL (=BEZ KOREKCÍ)
směrodat. odchylka (2 sigma) = 78 cm
EGNOS
směrodat. odchylka (2 sigma) = 46 cm
8 hodin

## Slide 15: Porovnání přesnosti nových korekcí RangePoint RTX s korekcemi EGNOS
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 15 min., začátek měření 12 min. po konvergenci RangePoint, GPS přijímače CFX-750, společná anténa, datum 25.02.2013, frekvence záznamu pozic 1x za 3 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítka pod grafy znázorňují vzdálenost 50 cm.
RangePoint RTX
směrodat. odchylka (2 σ) = 3,2 cm
EGNOS
směrodat. odchylka (2 σ) = 19,7 cm
New!!
15 minut

## Slide 16: Porovnání přesnosti nových korekcí RangePoint RTX s korekcemi EGNOS – pokrač.
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 15 min., začátek měření 12 min. po konvergenci RangePoint, GPS přijímače CFX-750, společná anténa, datum 25.02.2013, frekvence záznamu pozic 1x za 3 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítka pod grafy znázorňují vzdálenost 50 cm.
RangePoint RTX
EGNOS
EGNOS:
2σ = 19,7 cm
RangePoint RTX:
2σ = 3,2 cm
15 minut
skutečná pozice GPS antény

## Slide 17: Porovnání přesnosti nových korekcí RangePoint RTX s korekcemi EGNOS - pokrač.
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 6 hod., GPS přijímače CFX-750, společná anténa, datum 26.02.2013, frekvence záznamu pozic 1x za 10 s, místo měření – okres Trutnov.
RangePoint RTX
směrodat. odchylka (2 σ) = 8,3 cm
EGNOS
směrodat. odchylka
(2 σ) = 22,7 cm
New!!
6 hodin

## Slide 18: Porovnání přesnosti nových korekcí RangePoint RTX s korekcemi EGNOS - pokrač.
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 6 hod., GPS přijímače CFX-750, společná anténa, datum 26.02.2013, frekvence záznamu pozic 1x za 10 s, místo měření – okres Trutnov.
RangePoint RTX
směrodat. odchylka
(2 σ) = 8,3 cm
EGNOS
směrodat. odchylka
(2 σ) = 22,7 cm
6 hodin
skutečná pozice GPS antény

## Slide 19: Porovnání přesnosti korekcí LFC RTK VRS a OmniSTAR HP
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 15 min., GPS přijímače EZ-Guide 500, datum 19.9.2009, frekvence záznamu pozic 1x za 3 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítka pod grafy znázorňují vzdálenost 10 cm.
LFC RTK VRS
směrodat. odchylka (2 sigma) = 1,8 cm
OmniSTAR HP
směrodat. odchylka (2 sigma) = 5,0 cm
15 minut

## Slide 20: Porovnání přesnosti korekcí LFC RTK VRS a OmniSTAR HP
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 1 hodiny, GPS přijímače EZ-Guide 500, datum 19.9.2009, frekvence záznamu pozic 1x za 10 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítka pod grafy znázorňují vzdálenost 10 cm.
10 cm
10 cm
LFC RTK VRS
směrodat. odchylka (2 sigma) = 1,5 cm
OmniSTAR HP
směrodat. odchylka (2 sigma) = 8,4 cm
1 hodina

## Slide 21
Porovnání přesnosti korekcí LFC RTK VRS s použitím satelitů GLONASS a bez satelitů GLONASS
RTK VRS bez GLONASSu
RTK VRS s GLONASSem
2σ = 1,5 cm
2σ = 1,8 cm
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 9,5 hod., GPS přijímače CFX-750, datum 25. 6. 2011, frekvence záznamu pozic 1x za 10 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítka pod grafy znázorňují vzdálenost 5 cm.
9,5 hodiny

## Slide 22: Porovnání přesnosti korekcí LFC RTK VRS a záložního zdroje RTK korekcí xFill
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 20 min., GPS přijímače CFX-750, společná anténa, datum 16.2.2013, frekvence záznamu pozic 1x za 5 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítka pod grafy znázorňují vzdálenost 4 cm.
LFC RTK VRS
RTK xFill
20 minut
New!!

## Slide 23: Porovnání přesnosti korekcí LFC RTK VRS a záložního zdroje RTK korekcí xFill – pokrač.
2σ 1σ AB 1σ 2σ
95% 66% 0 66% 95%
2σ 1σ AB 1σ 2σ
95% 66% 0 66% 95%
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 20 min., GPS přijímače CFX-750, společná anténa, datum 16.2.2013, frekvence záznamu pozic 1x za 5 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítka pod grafy znázorňují vzdálenost 4 cm.
LFC RTK VRS
RTK xFill
2σ = 0,9 cm
2σ = 2,0 cm
20 minut
New!!

## Slide 24: Porovnání přesnosti korekcí LFC RTK VRS a EGNOS – měření 1
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 15 min., GPS přijímače CFX-750, společná anténa, datum 20.2.2013, frekvence záznamu pozic 1x za 3 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítko pod grafem znázorňuje vzdálenost 50 cm.
LFC RTK VRS
15 minut
EGNOS
AB 0 RTK VRS
AB 0 EGNOS
EGNOS:
2σ = 16,3 cm
LFC RTK VRS:
2σ = 1,4 cm

## Slide 25: Porovnání přesnosti korekcí LFC RTK VRS a EGNOS – měření 2
Souběžné stacionární měření GPS pozice po dobu 15 min., GPS přijímače CFX-750, společná anténa, datum 20.2.2013, frekvence záznamu pozic 1x za 3 s, místo měření – okres Trutnov. Měřítko pod grafem znázorňuje vzdálenost 50 cm.
LFC RTK VRS
15 minut
EGNOS
AB 0 RTK VRS
AB 0 EGNOS
EGNOS:
2σ = 24,5 cm
LFC RTK VRS:
2σ = 0,9 cm